附件：

设备相关技术参数

一、COD：化学需氧量（COD）在线分析仪

（1）监测分析方法符合国家标准 HJ828-2017 规定。

（2）不稀释可直接测量 COD≤5000mg/L 水样。

（3）可分析含氯离子 10000mg/L 以下的污水。

（4）可自动清洗采样管道、清洗计量、消解测量单元。

（5）采用 PLC 控制，具备智能故障自诊断功能。

（6）具备断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能。定时、遥测、等比例采样方式可选。

（7）公开试剂配方，并可根据配方自行配置；不接受不提供试剂配方或无法根据试剂配方配置的设备。

（8）有超标报警功能，与采样器配合使用，实现超标留样。

（9）通过网络平台，可实现数据共享及远程控制。

（10）采用触摸屏，中文界面显示，可显示报表曲线。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 重铬酸钾氧化/分光光度法 |
| 测量周期 | 20-70 分钟（可调） |
| 测量范围 | 10-5000mg/L/5-10000mg/L |
| 准确度 | ≤±10% |
| 零点漂移 | ≤±5mg/L |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 重现性 | ≤±3% |
| 实际水样比对实验 | ≤±15% |
| MTBF | ≥360 小时/次 |
| 通讯接口 | RS-485/232 |
| 模拟输出 | 4～20mA/0～20mA |
| 校准 | 手动、自动 |

二、氨氮（NH4+-N）在线分析仪：

（1）监测分析方法符合国标HJ535-2009 所规定的测量方法。

（2）采用 PLC 控制，智能故障自诊断功能。

（3）断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能，定时、等间隔两种采样方式可选。

（4）有超标报警功能，与采样器配合使用，实现超标留样。

（5）公开试剂配方，并可根据配方自行配置；不接受不提供试剂配方或无法根据试剂配方配置的设备。

（6）通过网络平台，可实现数据共享及远程控制。

（7）采用触摸屏，中文界面显示，可显示报表曲线。

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 方法原理 | 纳氏试剂比色法/水杨酸分光光度法 |
| 检测范围 | 0.05-300mg/L（可扩展） |
| 测量周期 | ≤20 分钟 |
| 准确度 | ≤±10% |
| 重复性误差 | ≤±4.5% |
| 零点漂移 | ≤±0.01% |
| 量程漂移 | ≤±3% |
| 实际水样比对实验 | ≤±10% |
| MTBF | ≥360 小时/次 |
| 通讯接口 | RS-485/232 |
| 校准 | 手动、自动 |